## Slide 1
Introduction to
High-Level Synthesis
From C/C++ to Verilog — Theory & Practice
Beginner → Intermediate Training Course
3-Day Workshop • Open-Source EDA • Bambu HLS + Yosys + OpenROAD

## Slide 2
Course Overview
Day 1 — Theory
What is HLS? (vs RTL)
HLS Compilation Flow
Scheduling, Binding, Allocation
Coding Style & Directives
Interface Synthesis
Setup Bambu + Yosys + OpenROAD
Day 2 — Practice I
Lab 1: Simple Adder
Lab 2: FIR Filter (PIPELINE)
Lab 3: MatMul (PARTITION)
Lab 4: Dataflow Streaming
Resource Reports & Tradeoffs
C/RTL Co-simulation
Day 3 — Practice II
COCOTB Verification
OpenROAD Flow (IHP / SKY130)
Optimization Recipe
Common Pitfalls
Final Project: Sobel Filter
Wrap-up & Q&A
2 / 30

## Slide 3
High-Level Synthesis คืออะไร?
HLS = กระบวนการแปลงภาษาระดับสูง (C / C++ / SystemC) ไปเป็น Register-Transfer Level (RTL/Verilog) โดยอัตโนมัติ
แนวคิดหลัก
WHAT — ทำอะไร
นักออกแบบอธิบาย algorithm ในระดับสูง:
• การคำนวณ (a + b)
• โครงสร้างข้อมูล (array, stream)
• ลำดับ (loop, if-else)
• Optimization hints (pragma)
HOW — ทำอย่างไร
HLS tool ตัดสินใจ:
• Scheduling (จัดสรรเวลา)
• Resource allocation (เลือกฮาร์ดแวร์)
• Binding (map operation → unit)
• Memory architecture (BRAM, register)
3 / 30

## Slide 4
RTL Design vs High-Level Synthesis
มิติ | RTL Design (Manual) | High-Level Synthesis
ภาษา | Verilog / VHDL / SystemVerilog | C / C++ / SystemC
ระดับนามธรรม | Cycle-accurate | Algorithmic / behavioral
เวลาในการออกแบบ | ช้า (วัน–สัปดาห์/บล็อก) | เร็ว (ชั่วโมง)
ควบคุม micro-arch | เต็มที่ | ผ่าน directives/pragmas
Design Space Exploration | เขียน RTL หลายเวอร์ชัน | เปลี่ยน directive แล้วรันใหม่
QoR (Area/Timing) | ขึ้นกับความเชี่ยวชาญ | ดีใกล้เคียงกันเมื่อปรับ directive
Verification | HDL testbench แยก | C testbench ใช้ร่วมได้ (C/RTL co-sim)
4 / 30

## Slide 5
เครื่องมือ HLS ในปัจจุบัน
Commercial
Vitis HLS
AMD/Xilinx • FPGA
Intel HLS Compiler
Intel • FPGA
Catapult HLS
Siemens EDA • ASIC / FPGA
Stratus HLS
Cadence • ASIC / FPGA
Open-Source
Bambu HLS ⭐
Politecnico di Milano • ASIC / FPGA / OpenROAD
Dynamatic
EPFL • ASIC (research)
LegUp
Univ. of Toronto • FPGA (research, legacy)
hls4ml
CERN / CMU • ML on FPGA
⭐ หลักสูตรนี้ใช้ Bambu — เป็น open-source เชื่อมต่อ Yosys + OpenROAD ได้โดยตรง
5 / 30

## Slide 6
HLS Compilation Flow
C/C++
Source
Algorithm
→
Frontend
Parse + AST + CFG + IR
→
H-level
Transform
Inline, unroll, opt
→
Schedule + Bind
Time + Resource
→
Verilog/VHDL
FSM + Datapath
Key Takeaways
Frontend ใช้ compiler infrastructure (clang/gcc) เพื่อ parse + IR
H-level Transform เตรียมโครงสร้างให้ scheduler เห็น optimization opportunities
Scheduling ตัดสินใจ "เวลา" — แต่ละ operation ทำใน cycle ใด
Binding ตัดสินใจ "ทรัพยากร" — operation ไหนใช้ functional unit ไหน
RTL Generation สร้าง FSM + Datapath + Memory + Interface
6 / 30

## Slide 7
Scheduling — จัดสรร "เวลา"
โจทย์: ตัดสินใจว่าแต่ละ operation ทำงานใน clock cycle ใด
c = a + b; e = c * d; f = e + 1;
Schedule (adder=1cy, mul=2cy):
Cycle | 0 | 1 | 2 | 3
Op | + |  |  | 
Op |  | * | * | 
Op |  |  |  | +
Scheduling Algorithms
ASAP As Soon As Possible — เร็วสุดเท่าที่ data deps อนุญาต
ALAP As Late As Possible — ยืดเวลาให้ใช้ resource น้อย
List Scheduling Priority-based — เร็วและนิยมที่สุด
Force-Directed กระจายงานสม่ำเสมอ ลด resource peak
7 / 30

## Slide 8
Allocation & Binding
Allocation
เลือกว่าจะมี functional unit อะไรบ้าง เช่น:
• 2× adder
• 1× multiplier
• 1× BRAM (256 words)
• 32× register file
Binding
map operation แต่ละตัวไปยัง unit:
• Op1: a+b → adder_0
• Op3: e+1 → adder_0 (share)
• Op2: c*d → mult_0
Trade-off
Share resource (1 adder)
✓ Area น้อย
✓ Power ต่ำ
✗ Latency เพิ่ม (ต้องรอ)
ไม่ share (2 adders)
✓ Latency น้อย (ทำขนาน)
✓ Throughput สูง
✗ Area เพิ่ม 2 เท่า
8 / 30

## Slide 9
Coding Style สำหรับ HLS
Loop bound ต้องรู้ตอน compile-time
❌ for (int i = 0; i < n; i++) // n จาก input
✅ #pragma HLS LOOP_TRIPCOUNT min=8 max=64
for (int i = 0; i < n; i++)
Pointer aliasing
❌ void foo(int* a, int* b) { *a = *b + 1; }
✅ void foo(int* restrict a, int* restrict b) { *a = *b + 1; }
Dynamic memory
❌ int* buf = malloc(N * sizeof(int));
✅ int buf[1024]; // static array
Top function = design entry
❌ // synthesize ทั้งโปรแกรม
✅ void dut(int a, int b, int* c) { *c = a + b; } // top
9 / 30

## Slide 10
Arbitrary Precision Data Types
C/C++ int = 32-bit เสมอ — ไม่ตรงกับ hardware จริง
Xilinx (Vitis HLS)
#include "ap_int.h"
ap_int<8> x; // signed 8-bit
ap_uint<16> y; // unsigned 16-bit
ap_fixed<16,8> fx; // Q8.8 fixed-point
Bambu (ac_types)
#include "ac_int.h"
ac_int<8,false> x; // unsigned 8-bit
ac_int<8,true> y; // signed 8-bit
ac_fixed<16,8,true,AC_RND,AC_SAT> fx;
💡 เคล็ดลับ: ใช้ type เล็กที่สุดเท่าที่จำเป็น → ลด area, เร็วขึ้น, power ต่ำลง
10 / 30

## Slide 11
PIPELINE Directive
เร่ง throughput — ทำให้ loop ใหม่เริ่มได้ทุก ๆ II cycles
void foo(int a[16], int b[16], int c[16]) { #pragma HLS PIPELINE II=1 for (int i = 0; i < 16; i++) { c[i] = a[i] + b[i]; } }
Before / After
Metric | No PIPELINE | II=1
Latency | 16 cyc | 16 cyc
Initiation Interval | 16 cyc | 1 cyc
Throughput | 1/16 cyc | 1/cyc
LUTs (approx) | ~50 | ~200
• II=1 = เร็วสุด (1 iteration ต่อ cycle) • ถ้า II ไม่ลด — HLS จะบอก minimum II ที่ทำได้ • เพิ่ม resource (UNROLL) เพื่อให้ II ลดลง
11 / 30

## Slide 12
UNROLL & ARRAY_PARTITION
UNROLL
สร้าง hardware ซ้ำหลายชุดเพื่อทำงานขนาน
#pragma HLS UNROLL factor=4 for (int i = 0; i < 16; i++) { c[i] = a[i] * b[i]; }
• factor=N → unroll N ครั้ง (N× units)
• ไม่มี factor → unroll เต็ม
• Cost: area เพิ่ม, Benefit: throughput เพิ่ม
ARRAY_PARTITION
แบ่ง array เพื่อเข้าถึงหลาย element พร้อมกัน
int buf[16]; #pragma HLS ARRAY_PARTITION variable=buf complete // buf[0..15] คนละ register
Modes:
• complete — แยกทุก element
• block factor=N — แบ่ง block
• cyclic factor=N — round-robin
12 / 30

## Slide 13
DATAFLOW — Task-Level Parallelism
ทำให้ function หลาย ๆ ตัวทำงานพร้อมกัน โดยเชื่อมด้วย hls::stream
Stage 1
+1
→
Stage 2
×2
→
Stage 3
-5
Pipeline Timeline:
Stage | cyc 0 | cyc 1 | cyc 2 | cyc 3
1 | a |  |  | 
2 |  | a |  | 
3 |  |  | a | 
output |  |  |  | a
void pipeline( hls::stream<int>& in, hls::stream<int>& out) { #pragma HLS DATAFLOW stage1(in, mid1); stage2(mid1, mid2); stage3(mid2, out);
13 / 30

## Slide 14
Interface Synthesis
Block-Level (default)
ap_start (in) • ap_done (out) • ap_idle (out) • ap_ready (out)
Memory-Mapped (AXI) CPU access — Register, control
Streaming (FIFO) Data pipeline — Pixel, audio, packet
Block RAM On-chip storage — Buffer, lookup table
14 / 30

## Slide 15
Bambu HLS — Open-Source
ทำไมเลือก Bambu สำหรับหลักสูตรนี้
✓ Open-source (GPL) — ไม่ผูกกับ vendor✓ รับ C/C++ → Verilog/VHDL✓ ออกแบบมาเพื่อ ASIC flow (ไม่ใช่แค่ FPGA)✓ ใช้ร่วมกับ Yosys + OpenROAD ได้โดยตรง✓ Co-simulation กับ Verilator/Icarus/ModelSim✓ ไม่ผูกกับ Vivado/Catapult
Install (Ubuntu/WSL2)
$ sudo apt-get install -y \ build-essential gcc g++ \ autoconf libtool \ libboost-all-dev libtcl-dev $ git clone https://github.com/ ferrandi/PandA-bambu.git $ cd PandA-bambu && make -j
Quick Run
$ bambu \ --top-fname=adder \ --clock-period=10 \ --simulate \ adder.c
15 / 30

## Slide 16
LAB 1
Simple Adder — Hello World of HLS
Objective
แปลงฟังก์ชันบวกเลขง่าย ๆ จาก C เป็น Verilog และตรวจสอบ RTL ที่ได้
adder.c
void adder(int a, int b, int* c) { *c = a + b; } int main() { int c; adder(5, 7, &c); if (c != 12) return 1; // FAIL return 0; // PASS
Expected Results
Resource | Value
LUTs | ~10
FFs | ~50
DSPs | 0
BRAMs | 0
Latency | 1 cyc
Interval | 1 cyc
16 / 30

## Slide 17
LAB 2
FIR Filter — Pipelining
Objective: เปรียบเทียบ baseline vs PIPELINE II=1 บน 8-tap FIR filter
y[n] = Σ h[k] · x[n-k] (k = 0..7)
Before / After Optimization
Configuration | Latency | II | DSPs | LUTs
A. Baseline | ~50 cyc | 50 | 1 | ~200
B. PIPELINE II=1 + UNROLL | ~10 cyc | 1 | 8 | ~800
💡 ข้อสังเกต: PIPELINE II=1 เพิ่ม throughput 50× แต่ area เพิ่ม 4× — เป็น area vs throughput trade-off
17 / 30

## Slide 18
LAB 3
Matrix Multiplication — Memory Optimization
Objective: ใช้ ARRAY_PARTITION แก้ปัญหา memory bottleneck
#pragma HLS ARRAY_PARTITION variable=A complete dim=2 #pragma HLS ARRAY_PARTITION variable=B complete dim=1 #pragma HLS ARRAY_PARTITION variable=C complete dim=2 for (int i = 0; i < N; i++) { for (int j = 0; j < N; j++) { for (int k = 0; k < N; k++) { #pragma HLS PIPELINE II=1 #pragma HLS UNROLL factor=4 sum += A[i][k] * B[k][j];
Memory access pattern
❌ Single port (slow)
A[i][0]→A[i][1]→...→A[i][7]
1 element ต่อ cycle
8 cycle ต่อ row
✅ 8-port parallel (fast)
A[i][0..7] พร้อมกัน
8 elements / cycle
1 cycle ต่อ row
18 / 30

## Slide 19
LAB 4
Dataflow Streaming — Task Pipeline
Objective: ใช้ DATAFLOW + hls::stream สร้าง streaming pipeline 3 stages
Stage 1 +1
hls::stream
→
Stage 2 ×2
hls::stream
→
Stage 3 -5
dataflow.cpp
void pipeline(hls::stream<int>& in, hls::stream<int>& out) { #pragma HLS DATAFLOW hls::stream<int> mid1, mid2; #pragma HLS STREAM variable=mid1 depth=4 stage1(in, mid1); stage2(mid1, mid2); stage3(mid2, out); }
✓ Latency (first sample): 3 cycles • Throughput: 1 sample / cycle
19 / 30

## Slide 20
Verification Strategy
C/RTL Co-Simulation — จุดแข็งของ HLS
1. C Algorithmic | gcc, gdb — ตรวจ logic algorithm
2. C/RTL Co-simulation | Bambu + Verilator — Bambu generate Verilog + run testbench
3. RTL Standalone | Icarus / Verilator — ทดสอบ Verilog ตรง ๆ
4. Gate-level (post-synth) | Icarus + SDF — หลัง Yosys — ใช้ SDF delay
5. On Hardware | Vivado / LiteX — FPGA bitstream
20 / 30

## Slide 21
Integration กับ OpenROAD
C
Source
→
Bambu
HLS
→
Yosys
Synth
→
OpenROAD
PnR
→
GDSII
Tapeout
คำสั่งที่ใช้
1. Bambu
1. Bambu
bambu --top-fname=matmul \
--backend=OpenROAD matmul.c
2. Yosys
2. Yosys
read_liberty sg13g2.lib
read_verilog matmul.v
synth -top matmul
3. OpenROAD
3. OpenROAD
read_liberty sg13g2.lib
read_verilog matmul_synth.v
floorplan → place → route
21 / 30

## Slide 22
PDK Examples — IHP SG13G2 & SKY130
IHP SG13G2
Tech: 130 nm SiGe BiCMOS Foundry: IHP Microelectronics (Germany) Standard cells: sg13g2_stdcell Vth options: RVT, LVT, HVT Use case: High-performance + RF LibreLane: "PDK": "ihp-sg13g2"
SKY130
Tech: 130 nm CMOS Foundry: SkyWater Technology (US) Standard cells: sky130_fd_sc_hd Cells available: hd, hs, lp, hdll Use case: General purpose LibreLane: "PDK": "sky130A"
22 / 30

## Slide 23
Top 5 Best Practices
1
Test ก่อน Optimize
เขียน C → test → measure → optimize
อย่า optimize แบบ blind
2
ใช้ Arbitrary Precision
ap_int<8> แทน int เมื่อ bit-width พอ
ลด area ~30-50%
3
Profile ก่อน Pipeline
ใช้ report ดูว่า bottleneck อยู่ที่ไหน
(compute, memory, หรือ I/O)
4
Self-Checking Testbench
return 0 = PASS, !=0 = FAIL
Bambu จะ check ให้อัตโนมัติ
5
Verify หลายระดับ
C test → Co-sim → Post-synth
อย่า skip ขั้นใดขั้นหนึ่ง
23 / 30

## Slide 24
Top 5 Pitfalls ที่พบบ่อย
⚠
Loop bound ไม่คงที่
→ แก้: ใช้ #pragma HLS LOOP_TRIPCOUNT
⚠
Pointer aliasing
→ แก้: ใช้ restrict keyword
⚠
Array access conflict
→ แก้: ใช้ shift register หรือ ARRAY_PARTITION
⚠
Resource ไม่พอ (II ไม่ลด)
→ แก้: เพิ่ม UNROLL/PARTITION หรือยอมรับ II สูง
⚠
Printf ใน synthesized function
→ แก้: เอา printf ออกจาก top function
24 / 30

## Slide 25
Performance Tuning Recipe
เริ่มจาก baseline แล้วค่อย ๆ เพิ่ม optimization ทีละขั้น
L1
Baseline เขียน C + test
ทำงานถูกต้องก่อน
L2
PIPELINE #pragma HLS PIPELINE II=1
↑ throughput, ↑ area
L3
PARTITION #pragma HLS ARRAY_PARTITION
↑ mem bandwidth
L4
UNROLL #pragma HLS UNROLL factor=N
↑ parallelism, ↑↑ area
L5
DATAFLOW #pragma HLS DATAFLOW
↑ task-level parallelism
25 / 30

## Slide 26
Debugging Workflow
1
Compile C with gcc
$ gcc -O2 test.c -o test && ./test
2
Run Bambu co-simulation
$ bambu --top-fname=dut --simulate dut.c
3
Inspect resource report
$ cat HLS_output/HLS_synthesis_report.txt
4
Inspect generated Verilog
$ less HLS_output/verilog/dut.v
5
Generate waveform for cycle-accurate
$ bambu --simulate --generate-vcd --vcd-fname=trace.vcd
6
Open waveform in GTKWave
$ gtkwave trace.vcd
26 / 30

## Slide 27
Cheat-Sheet: Directives
Directive | Effect | Area | Latency | Use When
PIPELINE II=N | ทำ loop ใหม่ทุก N cycles | + | -- | inner loop
UNROLL factor=N | สร้าง N× hardware copies | ++ | -- | loop เล็ก, ต้องการ throughput
ARRAY_PARTITION | แบ่ง array → multi-port | ++ | -- | memory bottleneck
DATAFLOW | ทำ function ขนานกัน | + | -- | pipeline ระหว่าง function
INLINE | แทน call ด้วย body | - | + | small helper
LOOP_FLATTEN | รวม nested loop เป็น loop เดียว | +/- | - | nested loop
27 / 30

## Slide 28
FINAL PROJECT
Sobel Edge Detector
Specification
• Input: 64×64 grayscale image (8-bit pixel)• Output: 64×64 edge magnitude• Kernels: Gx, Gy (3×3 Sobel)• Output = |Gx| + |Gy| (fast approx)
งานที่ต้องส่ง
1. Source code C/C++ (sobel.c)2. Bambu HLS report (resource utilization)3. Generated Verilog4. Resource table (LUT, FF, DSP, BRAM)5. (Bonus) Integrate กับ OpenROAD ใช้ IHP SG13G2
28 / 30

## Slide 29
Resources & References
Bambu HLS
https://panda.dei.polimi.it/?page_id=31 — เอกสาร + source code
PandA Framework
github.com/ferrandi/PandA-bambu — GitHub repository
Xilinx UG902
docs.xilinx.com — Vitis HLS User Guide
OpenROAD
openroad.readthedocs.io — PnR tool documentation
IHP Open PDK
github.com/IHP-GmbH/IHP-Open-PDK — SG13G2 PDK
SKY130 PDK
skywater-pdk.readthedocs.io — SKY130 documentation
COCOTB
docs.cocotb.org — Python-based verification
Coussy et al.
"High-Level Synthesis" (Springer 2008) — Academic textbook
29 / 30

## Slide 30
Q & A
Thank You
From C/C++ to Silicon — Happy HLS Coding!
Bambu HLS • Yosys • OpenROAD • Icarus • COCOTB
30 / 30